Необходимость сделать миниатюрный паяльник своими руками возникает в процессе ремонта аппаратуры, выполненной на микроэлементах в корпусах типа SMD (компьютеров, мониторов, телевизоров), и для разного рода мелких работ. В магазинах найти его очень трудно. Поэтому приходится собирать мини паяльник своими руками из недорогих деталей, которые наверняка найдутся в любом доме.

## Безопасность при работах

Перед тем, как делать миниатюрный паяльник своими руками, не забывайте об элементарной осторожности при работах. При сборке и последующей проверке различных нагревательных электроприборов следует помнить о безопасности. Не касайтесь включенных приборов (спиралей, жал), надежно изолируйте все соединения.

## Основные виды самодельных паяльников

Резисторный. Разогревается сам резистор или проволока, намотанная на него;

Газовый. Жало греется открытым пламенем.

С нагревателем из нихрома и «жидкого» стекла.

## Как сделать самодельный паяльник из резистора

Применяется резистор мощностью 0,5 - 2 вата марки МЛТ  (из аппаратуры времен СССР).

Номинал сопротивления выбирается в зависимости от рабочего напряжения, с условием, чтобы ток не превышал

1 А для 0,5 ватного изделия

1,5 А для 1 ватного

2 А для 2 ватного

Расчет производят по формуле Ома:

R = U/ I

R – сопротивление; I – ток; U – питающее напряжение;.

То есть, чем больше номинал детали, тем меньше ток, потребляемый изделием.

Например, для конструкции из резистора 0,5 ватт с питающим напряжением 6 в  и током  0,7 А необходимо изделие с номиналом:

R = 6 В / 0,7 А  = 8,57 Ом.

Такого номинала нет. Поэтому, выбираем резистор с большим значением –  9,1-10 Ом.

## Составляющие микропаяльника

Нагреватель

С концов резистора, предварительно прогрев его над газом (для отслоения краски), соскабливаем ножом покрытие;

срезаем один из выводов;

сверлим (сверлом 1 мм) отверстие. Если изделие керамическое, то отверстие в нем уже есть;

зенкуем полученное отверстие;

делаем пропил на чашечке (для закрепления токоотвода)

Токоотвод.

Выполняется из жесткой проволоки (желательно медной). Надо придать ему форму кольца с отогнутыми концами. Легче всего обжать проволоку прямо на резисторе и отогнуть концы.

Микроплата.

Выпиливается из двустороннего гетинакса или текстолита. С обеих сторон одинакова.

Жало

Выполняется из 0,8 мм медной проволоки

Рукоятью служит часть обыкновенной «пастовой» ручки.

## Последовательность сборки

Вставляем проволочный токоотвод в пропил и припаиваем.

Совет: Ввиду нагрева корпуса резистора, проволоку лучше приварить «точечной» сваркой;

Концы токоотвода припаиваем к плате с одной стороны, а вывод сопротивления с другой.

В отверстие бросаем кусочек керамики или слюды, чтобы жало не соприкасалось со второй чашечкой (с выводом).

Вставляем жало.

В корпусе ручки (с торца) делаем отверстие и пропускаем провода (желательно МГТФ).

Припаиваем провода к плате (с двух сторон);

Ввинчиваем нашу конструкцию в ручку, следя за тем, чтобы провода не перекрутились и не оборвались.

## Самодельный паяльник из зажигалки

Для сборки конструкции необходимы:

обычная зажигалка с насадкой от ветра (металлической);

медный прут (проволока) 3- 4 мм;

проволока медная 0,5 мм.

Технология и последовательность сборки

Сгибаем прут плоскогубцами, делая с одной стороны ушко для крепления.

Другую сторону выгибаем, опиливаем и заостряем напильником.

Затем прикручиваем жало к зажигалке тонкой проволокой, которая выступает в роли  дополнительного отвода тепла.

Работа изделия

С помощью зажигалки получаем огонь. Жало нагревается за 20-30 секунд. После полного выгорания газа зарядите зажигалку новой порцией газа или примените другую, прикрутив к ней это же жало.

Как сделать паяльник на 12 вольт с нагревателем из нихрома и «жидкого» стекла

Для сборки этой конструкции применяется клей силикатный, называемый «жидким» стеклом. Основная сложность состоит в изготовлении нагревателя, технология сборки которого приведена ниже:

из «жидкого» стекла и талька готовится масса (электроизолятор). Тальк засыпают в «жидкое» стекло и размешивают до получения «густого теста» (если необходимо – добавляют);

жало обертывается медной фольгой;

сверху наносится слой (тонкий) массы и заготовка сушится на газе до полного высыхания изолятора;

нихромовую проволоку (R= 12 Ом  - проверяют омметром или тестером) диаметром 0,2 мм и длиной примерно 350 мм наматывают плотно в один слой на заготовку, оставляя длинные концы (60-70 мм со стороны жала и 30-40 мм с противоположного);

наносят второй слой массы (изолируют проволоку) и просушивают;

заворачивают конец (длинный) и наносят третий слой массы, изолируя весь нагревательный элемент;

протягивают шнур сквозь ручку и прикручивают его концы к нагревателю;

между проводами вставляют кусок изоляции (текстолит, гетинакс);

изолируют слюдой и скотчем;

вставляют нагреватель в кожух и укрепляют всю конструкцию на ручке.

Совет: Изоляционная масса очень липкая. Для обмазки пользуйтесь дощечкой или куском фанеры.

Применяемые детали и материалы

- Резистор МЛТ 0,5 – 2 ватт (до 50 Ом).

Корпус «пастовой» ручки.

Проволоки стальные и медные.

Медный прут.

Медная фольга.

Зажигалка.

Трубки (металл).

Тальк.

«Жидкое» стекло.

Скотч.

Дощечка, фанера

Фольгированный и простой текстолит или гетинакс.

Инструменты для сборки

Плоскогубцы, кусачки, круглогубцы.

Паяльник.

Напильник.

Дрель.